## Slide 1: RMN : aspects théoriques et pratiques

## Slide 2
Plan
Introduction
Le phénomène de résonance
Le déplacement chimique
La notion de couplage
Le phénomène de relaxation
Développement de la RMN ?
Interprétation d’un spectre 1D
Interprétation d’un spectre 2D

## Slide 3
Enregistrement d’un spectre RMN
Consignes de sécurité
Traitement du signal
Utilisation du logiciel NMRNotebook

## Slide 4
Quelle est l’essence même de la RMN ?
- placer un échantillon dans un champ magnétique
- appliquer un second champ magnétique
- collecter l’onde électromagnétique générée par l’échantillon
Il est inutile de :
- ioniser
- cristalliser
- brûler
- chauffer l’échantillon
 Il suffit simplement d’un composé en solution aqueuse ou sous forme solide : identification et caractérisation
Introduction

## Slide 5
Besoin d’un espion pour observer les molécules
  informations sur la structure
  informations sur les mouvements
  informations sur les réactions chimiques
  relativement polyvalent pour s’adapter à une large gamme de molécules et une variété de situations
  
  Noyau atomique et son magnétisme
  Moment magnétique nucléaire est très sensible à son environnement et interagit avec lui

## Slide 6
Molécules = chœur de clochettes
Le noyau de chaque atome résonne à sa propre fréquence en fonction de sa taille, de sa forme et de ses voisins.
Comme une clochette, les plus gros atomes résonnent à basse fréquence et les petits atomes résonnent à haute fréquence
 1H = sopranos et 13C = basses
1. Phénomène de résonance

## Slide 7
Différence entre les cloches dans un chœur et les atomes dans une molécule est le type d’ondes produites…
Cloche
Création d’ondes sonores = oscillations dans la densité de l’air
Fréquence de résonance dépend de la taille de la cloche et du matériel utilisé pour la fabriquer
Atome
Création d’ondes électromagnétiques = oscillations dans le champ électromagnétique
Fréquence de résonance dépend du type d’atome et de la force du champ magnétique autour de cet atome

## Slide 8
2. Le déplacement chimique
Les essentiels de l’électromagnétisme
Les électrons créent une force qui attire positivement les particules chargées, tq 1H
- si l’électron reste immobile, ce champ de force négatif est appelé champ électrique
- si l’électron est en mouvement, cela crée un champ magnétique perpendiculaire au mouvement des électrons
La somme des 2 champs crée le champ électromagnétique

## Slide 9
Noyaux atomiques = micro capteurs
Les grappes de raisin sont des capteurs microclimatiques donc produisent des nuances et des saveurs différentes dans le vin.
Les noyaux ressentent les micro variations dans leur environnement électromagnétique et donc résonnent à des fréquences différentes

## Slide 10
Comment une expérience RMN permet d’observer ce phénomène ?
Une expérience RMN peut se représenter comme un marteau qui fait résonner les noyaux puis on écoute les ondes électromagnétiques créées.
Données RMN = collection de courbes sinusoïdales empilées les unes sur les autres
Extraction des données en fréquence
 transformée de Fourier

## Slide 11
Définition du déplacement chimique
L’unité de déplacement chimique est le ppm et est calculé selon l’équation suivante :
Ex : le déplacement chimique de l’eau à 500 MHz :

## Slide 12
Le pendule à 5 billes :
l’énergie cinétique de la 1ère bille est parfaitement transmise à travers les billes centrales pour faire réagir la dernière bille.
de la même manière, les atomes résonnant dans une molécule transfèrent aussi leur énergie aux atomes voisins = transfert d’énergie magnétique.
3. La notion de couplage
En RMN, on appelle ce transfert d’énergie le couplage

## Slide 13
Ce transfert d’énergie peut se faire si les atomes sont :
- connectés entre eux par une liaison covalente : couplage scalaire J
- proches dans l’espace (moins de 5 Å) : couplage dipôle-dipôle

Dans les 2 cas, l’énergie transférée est l’aimantation nucléaire.

## Slide 14
Couplage scalaire J
2 atomes sont liés par liaison covalente lorsqu’ils partagent au moins 2 électrons
Quand N entre en résonance, il transfère son énergie au H voisin via les électrons (= ressorts)

## Slide 15
Couplage dipôle-dipôle
permet d’obtenir des informations sur des noyaux proches dans l’espace
une caractéristique tridimensionnelle à cette information.
 Pas besoin de liaison covalente, deux noyaux séparés par 5-6 Å peuvent transférer leur aimantation instantanément lorsque ces 2 noyaux se percutent.

## Slide 16
Transfert dépend de 1/r6 où r est la distance entre les 2 atomes

## Slide 17
4. Les phénomènes de relaxation
Une véritable expérience RMN présente l’allure suivante :
Oscillations non infinies, décroissent avec le temps
Décroissance = relaxation
2 types de relaxation en RMN

## Slide 18
Relaxation T1
Si vous tapez de plus en plus fort dans la balle, elle va finir par osciller horizontalement autour du bâton.
Que se passe t-il lorsqu’on arrête de frapper la balle ?
Moment angulaire permet de faire tourner la balle un certain temps
Angle diminue en fonction de la force de gravité
Retour à la position d’équilibre

## Slide 19
t
Mz
M0
Mz = M0(1-e-t/T1)
Relaxation spin-réseau : les noyaux redonnent leur énergie au réseau ou aux noyaux environnants lorsqu’ils retournent à l’équilibre (selon z)
ou
Relaxation longitudinale : c’est le temps qu’il faut pour que les noyaux retournent sur l’axe longitudinal (axe z)
Relaxation T1

## Slide 20
Si tous les noyaux résonnent en même temps et produisent exactement la même onde, ils s’amplifient mutuellement pour créer une onde unique puissante.
Que se passe t-il si le chœur ne reste pas en phase ?
T2 = relaxation transversale
Relaxation T2
 Apparition d’une désynchronisation
Apparition d’un déphasage des ondes
Annulation du signal
Relaxation T2

## Slide 21
 Forme de raie lorentzienne.
  - Ou relaxation spin-spin
  - 1/T2 est la constante de vitesse du processus
Mx,y
Mx,y = M0e-t/T2
t
Relaxation T2

## Slide 22
Pour résumer
Le marteau utilisé en début d’expérience est en fait un champ électromagnétique fluctuant dans le plan xy à une fréquence égale à la fréquence naturelle du noyau, la fréquence de Larmor.
La résonance détectée à la fin de l’expérience est une onde électromagnétique créée par tous les petits aimants à l’intérieur du noyau en rotation autour de l’axe z.
Le point clé : un champ faible peut avoir un effet significatif sur les noyaux lorsqu’il oscille à une fréquence proche de leurs fréquences de résonance.
Fréquence de Larmor

## Slide 23
5. Développement de la RMN ?
Le plus gros handicap de la RMN est :
 la sensibilité !!!
Sami Jannin, Séminaire Lyon, 24/09/15

## Slide 24
Sami Jannin, Séminaire Lyon, 24/09/15

## Slide 25
Pourquoi une telle insensibilité ?
 limitation du matériel
 bruit de l’électronique
 imperfections du champ magnétique
Qui est responsable de cette insensibilité ?
Ludwig Boltzmann
(1844 – 1906)
Sami Jannin, Séminaire Lyon, 24/09/15

## Slide 26
w (1H)
w (1H)
Loi de Boltzmann
Sami Jannin, Séminaire Lyon, 24/09/15

## Slide 27
Augmenter B0  Méga Tesla !!!
Diminuer T  milli Kelvin !!!
Sami Jannin, Séminaire Lyon, 24/09/15
A température ambiante et pour un champ de 7.05T, on a :
P (13C) = 6.10-6 !!

## Slide 28
Dépend du rapport gyromagnétique de l’électron
Question : est ce qu’on peut utiliser la polarisation de l’électron pour augmenter la sensibilité de la RMN ?
Sami Jannin, Séminaire Lyon, 24/09/15

## Slide 29
Sami Jannin, Séminaire Lyon, 24/09/15

## Slide 30
Sami Jannin, Séminaire Lyon, 24/09/15

## Slide 31
Micro-onde = baguette magique
Sami Jannin, Séminaire Lyon, 24/09/15

## Slide 32
A quelle température raisonnable a-t-on une polarisation maximum des électrons ?
Utilisation d’un cryostat à T = 1K
Champ magnétique B = 3.35 T
Source micro-onde f = 94 GHz
Radical libre source d’électrons: ex le trityl
Sami Jannin, Séminaire Lyon, 24/09/15

## Slide 33
Comment s’y prend on ?
On a besoin de 4 composants :
- sonde RMN
- gyrotron (source de micro-onde)
- ligne de transmission
- agent polarisant

## Slide 34
Préparation de l’échantillon :
Trityl + échantillon
Irradiation micro-onde
du système
Transfert de polarisation effectué
Spectres 13C de l’urée en solution
Spectres 13C de proline en phase solide (mélange glycérol / H2O)
200 000 scans = 65h
(µonde off)
1 scan = qques sec
(µonde on)

## Slide 35
Applications

## Slide 37
Méthode | Prix | Gain e | Gain temps
400 MHz → 1000 MHz | 15 M€ | 4 | 16
Sonde froide | 250 k€ | 4 | 16
800 MHz DNP | 1,5 M€ | 60 | 32400
Synthèse de nouveaux radicaux | ? | 85 | 65000

## Slide 38
6. Interprétation d’un spectre 1D
1. Calcul du nombre d’insaturations :
2. Interprétation des déplacements chimiques
Chaque noyau doté d’un spin apparaîtra à une valeur de déplacement chimique en fonction de son environnement
En présence d’éléments électronégatifs, la valeur de déplacement chimique augmente, on dit que le signal est déblindé.
En cas d’éléments électropositifs, la valeur de déplacement chimique diminue, on dit que le signal est blindé.
Il existe des tables de déplacement chimique pour aider à l’interprétation.

## Slide 39
✔ Règles simplifiées pour estimer les valeurs de déplacement chimique 1H en fonction du groupement en position a

## Slide 41
✔ Table simplifiée des valeurs de déplacement chimique 13C
ppm
0
50
100
150
200
R-CH3
R2-CH2
R3-CH
C C
C-OH / C-O-C
C=C
COOR
CHO
C=O

## Slide 42
3. Interprétation de la multiplicité des signaux due au couplage scalaire
Si un noyau doté d’un spin est situé à 2 ou 3 liaisons covalentes d’un autre noyau doté d’un spin, il y a couplage scalaire, noté nJ.
Son signal apparaît alors sous la forme d’un multiplet rendant compte du nombre de voisins selon la formule :
2nI + 1 raies avec n = nombre voisins
I = nombre de spin du voisin
| |
H-C-C-H
| |
|
H-C-H
|
2J
3J
| |
H1-C-CH
| |
|
H1-C-CH2-
|
|
H1-C-CH3
|
H1 a un voisin = signal avec 2 raies
H1 a 2 voisins équivalents = signal avec 3 raies
H1 a 3 voisins équivalents = signal avec 4 raies

## Slide 43
L’intensité de chaque raie de ce multiplet suit le triangle de Pascal dans le cas spin ½
| |
H1-C-CH
| |
|
H1-C-CH2-
|
|
H1-C-CH3
|
ppm
J
ppm
J
J
ppm
J
J
doublet (d)
triplet (t)
quadruplet (q)

## Slide 44
Dans le cas de plusieurs voisins non équivalents (spin ½), le nombre de raies est égal à :
(n + 1) (m + 1) où n et m sont le nombre de voisins

## Slide 45
1H-1H COSY = Correlation Spectroscopy
Cette séquence permet de faire apparaître sur une carte 2D des taches de corrélations entre protons couplés par couplage scalaire direct séparés par 2 (2J) ou 3 (3J) liaisons covalentes. Les taches de corrélation apparaissent de part et d’autre de la diagonale d’autocorrélation.
7. Interprétation d’un spectre 2D

## Slide 46
1H-1H TOCSY = Total Correlation Spectroscopy
Cette séquence permet de faire apparaître des couplages relayés entre protons couplés par couplage scalaire direct jusqu’à 4 ou 5 liaisons covalentes. En plus des taches observées en COSY (noir sur la figure), apparaissent de nouvelles taches dus au relai entre protons (en orange sur la figure).

## Slide 47
1H-1H NOESY ou ROESY =
Nuclear Overhauser Spectroscopy ou Rotating frame Overhauser Spectroscopy
Cette séquence permet de faire apparaître des taches de corrélation entre protons couplés par couplage dipolaire à travers l’espace. Lorsque la distance augmente, l’intensité de la tache diminue. Il est possible d’observer ce phénomène jusqu’à environ 5 Å.

## Slide 49
1H-13C HSQC = Heteronuclear Single Quantum Correlation
Cette séquence permet de faire apparaître des taches de corrélation entre un 1H et un 13C couplés par couplage scalaire et séparés par une seule liaison scalaire.

## Slide 51
1H-13C HMBC = Heteronuclear Multiple Bond Correlation
Cette séquence permet de faire apparaître des taches de corrélation entre un 1H et un 13C couplés par couplage scalaire et séparés par 2 (2J) ou 3 (3J) liaisons scalaires.